Retaining collar :  collier de maintien

Thrust bushing : bague d'appui (du roulement)

Rudder tube : tube de jaumière

Rudder shaft : mèche du gouvernail

Rudder bushing : bague mobile(du roulement)

Sur un Centaur y a un boulon fixé sur la barre et un boulon qui empêche le safran de descendre. Je  dépose ma barre chaque hiver, ça ne nécessite que deux clés.

La mèche du gouvernail passe par un tube (de jaumière) qui est maintenu en place par des platines carrées. Il n'est pas nécessaire de démonter ces platines pour changer les roulements. Il faut déposer entièrement le gouvernail ce qui nécessite soit de soulever la coque, soit de creuser une fosse au-dessous du gouvernail pour lui permettre de descendre en entier. Quand vous aurez fait cela, vous trouverez les roulements en haut et en bas du tube. Faites-les sortir à l'aide d'une pièce de bois de la bonne longueur, puis mettez en place les roulements neufs. Il pourrait être intéressant que vous recherchiez sur le site "archive", car la plupart des Centaurs semblent avoir été faits.