Cher propriétaire,

En choisissant un bateau DUFOUR, vous nous témoignez toute votre confiance. Vous pouvez être assuré que Michel DUFOUR et tout le personnel de la MDSA ont oeuvré pour que vous retiriez le maximum de satisfactions de votre acquisition.

Chaque bateau DUFOUR est fabriqué avec les meilleurs matériaux. Il demande quelques soins que cette notice se propose de vous exposer. Il vous donnera alors ce que vous attendez de lui, peut-être même plus.

Des brochures annexées vous apporteront de plus amples renseignements sur l’équipement optionnel.

Nous vous souhaitons une bonne navigation.

## SOMMAIRE

Introduction	2	MOTEUR

Garantie	                                                                                         3	                                    Première mise en route	10
La responsabilité de votre agent		Démarrage à froid	11
DUFOUR	3	                                                                                                                             Démarrage à chaud	11
			Contrôle après mise en route 	11

MISE A L’EAU	Arrêt du moteur	11

Manutention	5	Graissage moteur	12
	Disposition du gréement	5	         tube d’étambot	12
	Chandeliers et filières	5	          commandes	12
	Mâtage	5	Précautions contre le gel	12
	Réglage du mât	6	Protection anti-couple électrolytique	12
			Indicateur de charge batterie	12

ECHOUAGE ET BEQUILLAGE	                                                      7                     VOILES
		Genois   		12
AMENAGEMENTS INTERIEURS		Grand-voile	 Réglage	12
     Table à cartes	7		Etarquage	12
     Accès au moteur par la cabine 	7		Prise de ris	12
     Coffre à outils	7	Spinnaker 	Pliage 	12
     Penderie à cirés	7		Gréement du tangon 	12
     Couchette double de carré	8		Envoi	13
     Couchette double de poste avant 	8		Amenée	13
                                                    		                                            Réglages des voiles et du mât en
                                                    		                                           fonction de la direction du vent 	14
SECURITE                                                                                                                                     Combinaisons de voilure en fonction
     Extincteur                                                                                     8                                          de la force du vent	16
     Puits à chaînes                                                                            8                                           Plan de voilure	17
     Radeau de sauvetage	8

CIRCUIT D’EAU		ENTRETIEN

Réserve à eau	8	Principes généraux de construction	19
	Filtre à eau	8	Réparation d’une éraflure	19
	Toilettes	8	Peinture sous-marine	19
	Glacière	9	Nettoyage des superstructures 	19
	Pompe de cale	9	Teck	19

Hivernage du circuit d’eau	9	Vernis intérieurs	19
		Accastillage	19
AERATION	9	Voiles	19
		Remplacement d’une drisse inté-
GAZ		 rieure	19
     Réchaud	9	Tableau d’entretien périodique 	21

CIRCUIT ELECTRIQUE		EQUIPEMENTS OPTIONNELS	22
     Mise à la masse	9	TRANSPORT	22
     Batterie, coupe-circuit	9
     Tableau électrique	9	SERVICE APRES-VENTE	22
     Pièces de rechange	10
     Consommation	10	SCHEMAS
		     Circuit d’eau	23
CIRCUIT DE COMBUSTIBLE		     Circuit électrique	24
     Réservoir	10	     Circuit à 2 batteries (option)	25
     Robinet d’arrêt	10	     Circuit de fuel	26
     Filtre décanteur	10	     Encombrement	27
     Précautions à prendre au remplis-
       sage	10	CHECK LIST DE MISE EN MAINS	28

GARANTI E

Les bateaux DUFOUR sont soigneusement	port et de remise à l’eau seront remboursés par
vérifiés au cours de leur construction. Un pas-	le constructeur s’il est reconnu que sa respon-
sage en piscine permet la vérification de I’étan-	sabilité est engagée dans le cadre de la garantie.
chéité de la coque et un rodage du moteur
pendant une heure et demie dans les conditions	 Sont exclus de la garantie
normales d’utilisation. Enfin un dernier contrôle	 i - le moteur soumis à la garantie du fabricant
d’aspect est exécuté avant l’expédition.	    à l’exception des opérations de montage
 Grâce à l’efficacité de ce contrôle qualité,	    effectuées par MDSA
notre garantie est l’une des plus tangibles de	 2 - les voiles soumises à la garantie du voilier
l’industrie nautique.	3-le matériel électronique et instruments de
 Cependant, votre coopération, la connais-	    navigation soumis à la garantie du fabri-
sance de votre bateau et de notre réseau	    cant
d’agents, compléteront nos efforts pour que	4 - Les vernis, peintures, anti-fouling, revête-
notre garantie s’exprime par votre satisfaction.	    ments de toute nature
  Notre garantie s’étend pendant un an, à dater	5 - le matériel n’ayant pas été réalisé par
du jour de la mise à disposition à tout le matériel	    MDSA
neuf construit par Michel DUFQUR S.A., contre	6 - le matériel d’occasion
tout défaut intrinsèque de fonctionnement ou	 7 - le matériel fourni par le client, même monté
vice de construction. Nous nous engageons, en	    par MDSA
conséquence, à réparer, ou à remplacer pure-	8 - le matériel transformé, modifié ou réparé
ment et simplement les pièces reconnues par	    en dehors des ateliers accrédités par
nous comme défectueuses à l’origine et ce, si	    MDSA ou sans son autorisation
nécessaire, après retour en nos usines pour	 9 - le matériel détérioré du fait d’utilisation ou
examen. La réparation des pièces ou leur rem-	    d’entretien défectueux, d’un usage anormal
placement pendant la période de garantie ne	    ou abusif, d’un usage en école de voile, en
peut avoir pour effet de prolonger la durée mi-	    location ou en compétition, d’un heurt avec
tiale de la garantie. Aucune défectuosité ne peut	    un corps étranger, d’avaries survenues au
donner lieu ni à pénalités, ni à dommages et	    cours d’un transport ou d’une opération
intérêts.	    de manutention
 En cas de nécessité de mise à sec du bateau,	10 - les pièces d’usure telles que bague
les frais de cette opération seront avancés par le	    d’étambot, anode en zinc, cartouches de
propriétaire. Ceux-ci, ainsi que les frais de trans-	    filtre, drisses, lattes, joints de pompes...

La Responsabilité de votre Agent DUFOUR

L’agent DUFOUR à qui vous avez acheté votre	 L’agent est chargé de régler tous les litiges
bateau est un spécialiste de l’industrie nautique.	survenus avec le transporteur et de faire les
Il connaît nos produits, comprend vos besoins et	réserves nécessaires dans les délais réglemen-
gère une organisation axée sur le service rendu	taires en cas de dégradations au cours du trans-
à la clientèle. La confiance qu’il témoigne dans	port.
la qualité de construction de nos bateaux lui	 C’est aussi à l’agent qu’il appartient de vous
permet d’engager sa réputation lorsqu’il vous	aider dans le bon fonctionnement de la garantie.
vend votre bateau.	Nous vous demandons de le consulter quel que
 En plus du contrôle qualité usine, votre agent	soit le problème de votre DUFQUR.
inspecte le bateau lors de son arrivée, pointe	Enfin, il se tient à votre disposition pour tout
l’inventaire du matériel, vérifie l’étanchéité et le	achat de pièces détachées, modifications ou
bon fonctionnement du moteur, des vannes, des	adaptations de matériel, en gérant un stock lui
appareils. Il procède au mâtage et au réglage du	permettant de répondre aux demandes de pre-
gréement dormant.	mière nécessité.

MISE A L’EAU

MANUTENTION

Un appareil de levage de 6 tonnes minimum de charge est nécessaire. Deux méthodes de manutention sont possibles

1.	Levage par sangles passant sous la coque et palonnier

Il	est Impératif, sous peine de détériorations graves des listons et des parties supérieures de la coque, d’utiliser un palonnier assurant aux sangles un écartement transversal minimum de 3,30 m. Veiller avant le levage, à ce que les sangles ne portent ni sur les sorties de coque (vannes, crépines, arbre d’hélice), ni sur les parties externes de loch, speedomètre ou de sondeur. Pour la position des sangles, se conformer aux indications de la figure 1.

2.	Levage par élingue

Afin d’éviter les dommages souvent causés aux coques par les sangles (les rayures dans le gel coat figurent parmi les moindres> il a été prévu un anneau de levage fixé à la partie supérieure du lest. Il permet de manutentionner le DUFOUR 31 avec une élingue passant par l’ouverture du capot Goïot du carré.

Une manille de diamètre 40 mm <comprise dans l’inventaire du bateau), permet de frapper cette élingue sur l’anneau de levage après avoir au préalable démonté la table de repas de ses supports (dévisser les écrous de fixation avant et arrière).

Le centre de gravité du bateau pouvant se déplacer légèrement en fonction de l’armement, on maintiendra l’équilibre longitudinal et transversal de la façon suivante

a)	frapper une amarre sur l’oeil supérieur de l’élingue, la passer au réa de la ferrure d’étrave et la tourner sur un taquet de pont avant.

b)	faire un fourrage de protection sur l’élingue à la hauteur de l’ouverture du capot Goït.

c) fixer une amarre en double sur l’élingue, légèrement au-dessus du niveau du fourrage, la passer à babord et à tribord dans la poulie d’écoute de foc placée légèrement en avant du winch et la tourner sur ce dernier.

Ultérieurement, pour lever le bateau sans démâter, il suffira de libérer le pataras et d’écarter la bôme en bout de barre d’écoute.

Fermer toutes les vannes avant la mise à l’eau. Lorsque le bateau flotte, les rouvrir une à une en s’assurant à l’étanchéité de leur passe-coque.

DISPOSITION DU GREEMENT

Le mât est déjà équipé de son gréement dormant et courant. Des sacs numérotés contiennent le reste du gréement du bateau ainsi que ses filières.

CHANDELIERS ET FILIERES

Après avoir, s’il y a lieu, ôté les bouchons d’obturation de leurs embases, fixer les chandeliers puis les filières. Une extrémité de ces dernières est équipée d’une chape munie d’un réa isolant à fixer sur le balcon avant .fig. n03

MATAGE

Le DUFOUR 31 se mâte impérativement à la

grue. L’ordre des opérations est le suivant

1.	allonger le mât sur des cales de bois ou des tréteaux, face avant vers le bas

2.	monter les barres de flèches, dont la partie inférieure est munie de pontets destinés aux drisses de pavillons

3.	faire passer les galhaubans dans les embouts de barres de flèche (fig. 4)

4.	fixer la girouette en tête de mât (fig. 5)

5.	mettre au clair drisses et haubans le long du mât et les tenir liés à son pied

6. prendre le mât à la grue par dessous le capelage des barres de flèche. Lever et présenter le mât sur son embase (fig. n0 6)

7.	mettre en place les quatre bas-haubans et l’étai. Ce dernier se fixe à la ferrure d’étrave par deux lattes à trous; pour le premier montage, utiliser le 20 trou (fig. n0 7)

Ce haubannage suffira à maintenir le mât provisoirement et permettra de libérer la grue de façon à éviter les chocs possible entre sa flèche et le mât.

REGLAGE DU MAT

1.	Fixer le pataras sur sa cadène. Le tendre en agissant sur son ridoir jusqu’à ce qu’il ne soit plus possible de le tourner sans outils (clef à molette et pince).

2.	Effectuer manuellement la même approche avec chaque galhauban.

Les câbles du gréement dormant sont de longueur égale de chaque bord. Pour que le mât soit vertical, il suffit donc de contrôler après chaque réglage le nombre de filets apparents sur les ridoirs considérés. Contrôler la tension des tirants reliant dans le carré le pont à la coque (fig. n0 8)

3.	Pataras serrer son ridoir jusqu’à ce que la partie du mât située au-dessus des barres de flèche prenne une légère quête vers l’arrière (environ 8 tours de serrage avec outils).

4.	Galhaubans ils doivent être très raides, ce qui exige au moins 5 tours de serrage avec outils

5.	bas-haubans avant deux tours de serrage avec outils.

6.	bas-haubans arrière la tension manuelle est suffisante

7.	contrôler la rectitude latérale et la courbure longitudinale du mât en visant sa tête le long de la gorge d’envergure de grand’ voile, l’oeil au ras du vit de mulet. Ajuster s’il y a lieu. La vérification du réglage du mât s’effectuera en navigant au près par force 3.

8.	Bloquer les ridoirs, soit au moyen des épingles (ridoirs SARMA> que l’on scotchera pour éviter tout accrochage avec les écoutes soit au moyen des écrous (ridoirs MARCO POLO).

9.	contrôler le blocage des ridoirs des tirants de cadènes des bas-haubans arrière.

10.	après mâtage et selon la répartition de votre armement, une légère gîte peut apparaître.

Cette gîte est normale dans la limite où elle n’excède pas 10 <soit 17 mm ~ 1 mètre) et n’affecte nullement les performances ou le comportement marin de votre DUFOUR 31.

ECHOUAGE ET BEQUILLAGE

D’une manière générale, éviter tout échouage accidentel.

1.	Lest profond (tirant d’eau 1,74 m)

Le béquillage est impossible. On peut toutefois échouer le DUFOUR 31 équipé du lest profond dans certaines conditions en vue de le caréner ou de refaire la peinture sous marine, par exemple.

Le sol devra être dur, plat et horizontal. Il faudra impérativement pouvoir appuyer le flanc du bateau, soit sur un quai, soit sur un autre bateau de dimensions équivalentes, lui-même appuyé sur le quai.

Dans tous les cas, on passera une amarre autour du mât en la hissant au niveau des barres de flèche grâce à la balancine de tangon. Cette amarre sera portée à terre, raidie et tournée à une bitte ou à un anneau du quai.

L’équipage effectuera tous ses déplacements à bord avec prudence et sans brusquerie.

2. Lest court « échouable » (tirant d’eau 1,45 m)

S’informer avec précision de la nature du fond sur lequel le DUFOUR 31 sera échoué. Celui-ci doit être :

— dur, afin que ni le lest ni les béquilles ne s enfoncent

— plat et horizontal afin que le bateau ne puisse basculer ni en avant ni en arrière.

Les béquilles sont constituées chacune de deux éléments métalliques s’emboîtant l’un dans l’autre et retenus par une broche afin qu’ils ne se déboîtent pas lors de la marée haute.

Elles se fixent sur deux cadènes en inox situées en abord de chaque passavant. Leurs garants doivent être raidis et tournés sur les taquets d’amarrage avant et arrière de manière à ce qu’elles soient maintenues verticales.

Il n’y a pas d’inconvénient à ce que son équipage se déplace à bord d’un DUFOUR 31 échoué sur béquilles si toutes ces conditions ont été respectées lors de l’échouage.

Le lest court échouable permet éventuellement d’hiverner béquillé sur un terre-plein dont le sol sera très dur. Pour plus de sécurité, nous

recommandons d’étayer le bateau sous l’avant et l’arrière au moyen d’épontilles.

Eviter l’hivernage à flot lorsque l’alternance des marées provoque deux fois par jour l’échouage sans surveillance. Le safran, son aileron et les béquilles ne résisteraient pas aux chocs répétés survenant dans les moments précédant immédiatement l’échouement.

AMENAGEMENTS INTERIEURS

—	TABLE A CARTES:

La partie ouvrante de la table à cartes peut être maintenue ouverte à j’aide du compas métallique qui est fixé sous l’abattant.

—	ACCES AU MOTEUR PAR LA CABINE

A l’exception des montants latéraux, l’ensemble

des panneaux formant l’escalier de descente

est amovible, donnant accès à la partie antérieure du moteur.

—	COFFRE A OUTILS

Le petit élément de plancher situé entre la table

à cartes et le siège du navigateur sert de couvercle à un rangement à outils.

—	PENDERIE A CIRES

Son accès s’effectue par la porte pratiquée dans la paroi tribord de la table à cartes.

—	COUCHETTE DOUBLE DE CARRE

Le fond en menuiserie de la banquette tribord de carré s’étire jusqu’à la table de repas dont on aura au préalable abaissé l’abattant tribord. Il peut être verrouillé dans cette position. Un élément de matelas séparé achève de transformer la dînette en couchette double.

—	COUCHETTE DOUBLE DE POSTE AV

Un élément trapézoïdal permet la conversion des couchettes du poste avant en couchette double.

SECU RITE

—	EXTINCTEUR

Un extincteur à poudre est fixé sur la cloison avant de la couchette du navigateur

—	PUITS A CHAINE

L’extrémité de la ligne de mouillage sera maillée au pontet prévu à cet effet au fond du puits.

Au mouillage il est conseillé de fixer l’amarre par une patte d’oie prise sur les deux taquets.

—	FIXATION DU RADEAU DE SAUVETAGE

Un moulage pratiqué dans le roof, en avant du pied de mât, reçoit le radeau de sauvetage MP6 en container (ou similaire).

Prendre connaissance des instructions d’utilisation inscrites sur l’emballage.

CIRCUIT D’EAU

—	RESERVE A EAU

Le nable de remplissage se trouve sur le pont, en avant du puits à chaîne. Remplir avec un entonnoir (ne pas mettre directement la pression). Il peut être nécessaire de temps à autre d’évacuer l’air s’accumulant dans la réserve en ouvrant le bouchon placé à sa partie supérieure. La contenance de la réserve est d’environ 130 litres.

—	FILTRE A EAU POTABLE

En soulevant le siège avant de la dînette, on accède au coffre où est monté un filtre à charbons actifs destiné à supprimer les goûts ou odeurs de l’eau potable. Sa cartouche doit être remplacée tous les deux ans. Notre service Après-Vente est à votre disposition pour vous en faire parvenir.

—	TOILETTES

a)	Disposition des vannes

—	vanne d’admission d’eau du W.C. dans le

coffre situé sous l’arrière de la couchette tribord

de poste avant.

—	vanne d’évacuation du W.C. (à boisseau)

sous le petit plancher fixe situé immédiatement

à l’arrière du socle de la cuvette du W.C.

—	vanne d’évacuation du lavabo dans le coffre

situé sous le siège avant de la dînette.

b)	Mode d’emploi du W.C. BRYDON BOY

1)	Ouvrir en grand les vannes d’aspiration d’eau et d’évacuation.

2)	Mettre le petit levier sur « flush », manoeuvrer la pompe, ce qui a pour effet de rincer la cuvette.

3)	Pour vider la cuvette, mettre le petit levier sur « dry bowl ‘> et manoeuvrer la pompe.

4)	Lorsque le W.C. est inutilisé, laisser le levier sur < dry bowl ».

5)	Lorsque l’on s’absente ou s’il y a de la mer, fermer les vannes d’aspiration et d’évacuation.

—	GLACIERE

La contenance du bac à glace est d’environ un demi-pain, qui doit être fractionné en deux parties. Son remplissage s’effectue par le coffre tribord de cockpit. L’écoulement de l’eau de fonte se fait directement à la cale. Un casier à bouteilles est incorporé à la paroi avant de la glacière.

—	POMPE DE CALE

La pompe de cale s’actionne du cockpit. Si un corps étranger vient à en perturber le fonction ne-ment, il est facile, depuis la couchette du navigateur, d’accéder aux clapets en dévissant la trappe de visite située à l’arrière du corps de pompe.

L’assèchement des fonds ne sera jamais complet, car l’eau contenue dans la pompe et sa tuyauterie (environ 3 litres) redescendra progressivement dans la cale.

—	HIVERNAGE DU CIRCUIT D’EAU

Vidanger la réserve à eau. Vidanger le W.C. en enlevant un des bouchons de vidange situé àsa base et en manoeuvrant la pompe. Un rinçage complet de cet appareil à l’eau douce, enlevant toute trace de sel, assurera un bon fonctionnement au cours de la saison suivante. Ne pas utiliser d’anti-gel, d’acides ou de produits corrosifs. Si le bateau hiverne à terre, ouvrir toutes les vannes, vidanger les pompes et les tuyauteries, laisser ouvertes les manches àai r.

AERATION

Pour empêcher l’entrée des embruns par les pavillons, il suffit d’y adapter les chicanes fournies, en orientant leur pente à l’opposé de l’ouverture de la manche. En cas de nécessité, ces manches à air peuvent être remplacées par des tapes d’obturation (soit à visser, soit à emboîter, selon les modèles).

# GAZ

—	RECHAUD

L’ensemble en inox incorporant l’évier et le réchaud est bloqué par un verrou en position d’attente. L’alimentation en gaz butane est assurée par une bouteille de trois kilogrammes (soit 90 heures), placée dans un compartiment à l’arrière du banc de cockpit tribord, avec évacuation à la mer.

La fermeture du circuit s’opère soit par le robinet du détenteur (sur la bouteille), soit par celui qui se trouve en haut et à l’arrière de l’équipet de cuisine situé sous le tiroir à couverts (fig. 14).

CIRCUIT ELECTRIQUE

—	MISE A LA MASSE DU GREEMENT:

L’ensemble du gréement est mis à la masse par une tresse métallique reliant la ferrure d’étrave au lest. En temps normal, ce circuit est coupé par un parafoudre fixé sur la face arrière de varangue de pied de mat. Son accès s’effectue par le plancher avant du carré. Le circuit n’est rétabli qu’en cas de décharge électrique d’une intensité importante. C’est ce qui permet d’utiliser le gréement comme antenne. La prise d’antenne arrivant au-dessus de la table à cartes est reliée au pataras par l’intérieur du contremoule.

—	BATTERIE

La batterie a une tension de 12 volts et une capacité de 90 ampères/heure. L’installation est protégée par un commutateur situé sur la face avant du siège du navigateur (fig. n’ 15).

Position O : batterie coupée

Position 1 : alimentation du bord

Position 2 : alimentation générale du bord + alimentation du circuit moteur (le ventilateur de cale moteur se met en marche vérifier à l’oreille).

—	TABLEAU ELECTRIQUE

Un tableau électrique réunit tous les interrupteurs commandant les différents circuits disponibles.

Une prise de courant est protégée par le disjoncteur alimentant les plafonniers.

La figure donne la disposition des interrupteurs. Légende

1. feu de tête de mât

2.	feu de hune

3.	projecteur de pont

4. feux de navigation (balcon avant et feu de poupe)

5. plafonniers et tubes fluorescents

6. prise de courant 12 volts

7. éclairage du compas (optionnel)

8. emplacements disponibles pour interrupteurs supplémentaires

—	PIECES DE RECHANGE

Vous trouverez dans la table à cartes les rechanges suivantes

—	une lampe BA 15 S - 12 volts - 4 watts (appliques)

—	une lampe BA 9 S - 12 volts - 6 watts (feu de tête de mât)

—	une ampoule navette 10 X 38 - 12 volts - 7 watts (feux de route et de hune)

—	une ampoule navette 10 X 38 - 12 volts - 4 watts (plafonniers)

—	un fusible RKG 6 ampères ventilateur de cale/jauge à essence

—	une sangle porte-batterie

—	CONSOMMATION

Voici un tableau énergétique qui vous permettra de moduler votre consommation de courant en fonction des besoins. Il suffit d’additionner l’ampérage des différentes sources utilisées pour avoir une idée de cette consommation en Ah, pour une heure.

feux de route	 2 A
	feu de tête de mât	 0,3 A
	feu de pont	 2,4 A
	feu de hune	 0,3 A
	tube fluorescent	 0,7 A
	plafonnier	 0,7 A
	lecteur de carte	 0,4 A
	girouette anémomètre	 0,3 A
	Sondeur	 0,3 A
	loch	 0,3 A
	éclairage compas	 0,1 A
	pompe électrique	9 à 11 A

groupe compresseur réfrigérateur                      6 à 8 A

Chauffage air pulsé	9 à 15 A

VHF	0,15 à 3 A
	BLU à l’émission	30 A
	pilote automatique	4 à 13 A

CIRCUIT DE COMBUSTIBLE

—	RESERVOIR

Le réservoir en inox d’une capacité de 50 litres est situé entre le compartiment moteur et la couchette du navigateur. Il est équipé d’une jauge

électrique dont le cadran est incorporé au tableau de bord logé au-dessus de l’escalier de descente.

Son tuyau d’évent sort sous une coquille métallique, sur la face arrière de l’hiloire de cockpit babord, près du bouchon de remplissage marqué « FUEL ».

—	ROBINET D’ARRET

Il se trouve à la face avant du réservoir. Une trappe pratiquée en bas du panneau de menuiserie séparant la couchette du navigateur de l’escalier de descente permet d’y accéder; fermez-le obligatoirement

—	pendant un arrêt prolongé du moteur

—	pour toute opération sur le préfiltre et le moteur

—	en cas de risque d’incendie

—	FILTRE DECANTEUR:

Entre le réservoir et le filtre du moteur se trouve ce préfiltre qu’il y a lieu de nettoyer périodiquement.

—	PRECAUTIONS A PRENDRE AU REMPLISSAGE

L’odeur de fuel étant très désagréable, il est nécessaire de procéder à cette opération sans débordement. Le feu étant l’ennemi le plus dangereux à bord, bien suivre le processus suivant

—	couper la batterie, supprimer toute flamme à bord, ne pas fumer

—	fermer les capots

—	faire descendre l’équipage à terre

—	dégager l’extincteur

—	remplir lentement jusqu’à 95 0/o de la capacité

—	éviter le débordement

—	après remplissage et fermeture du réservoir, s’assurer que les fonds sont exempts de fuel.

—	ouvrir les capots et faire tourner le ventilateur du compartiment moteur

—	dégager immédiatement l’appontement de la station-service. Ce n’est pas l’endroit rêvé pour y laisser votre bateau.

MOTEU R

Le moteur qui a été monté sur votre bateau a déjà subi un rodage de 1 h 30 environ lors de ses essais effectués en bassin.

Il	est recommandé pendant les 25 premières heures de marche, de faire tourner le moteur semi-régime pour en parfaire le rodage, ensuite monter progressivement en charge.

Vous trouverez les instructions détaillées concernant ce moteur dans la notice du constructeur qui est placée dans un étui plastique avec le bon de garantie. Nous tenons, cependant, à vous rappeler les quelques points suivants

PREMIERE MISE EN ROUTE

—	lire attentivement la notice de votre moteur

—	vérifier les niveaux

—	d’eau dans la batterie

—	de carburant

—	d’huile dans le réducteur

—	d’huile dans le moteur (le moteur étant

en position inclinée, la contenance maximum du carter correspondra sur la jauge d’huile à un niveau situé entre le minimum et le maximum)

—	vérifier la propreté du filtre décanteur

—	vérifier la fermeture des purges de circulation d’eau sur le moteur et le silencieux (voir notice constructeur) (fig. 19)

—	vérifier la rotation de l’arbre d’hélice, à la main

—	vérifier la fixation des colliers des tuyauteries d’eau, du tuyau d’échappement et des tuyauteries de fuel.

DEMARRAGE A FROID

—	ouvrir la vanne de prise d’eau du circuit de refroidissement située en bas et à tribord de l’escalier de descente en amenant son levier dans le sens longitudinal du bateau.

—	ouvrir le circuit de fuel.

—	mettre le commutateur sur la position 2 (la lampe témoin rouge du ventilateur de cale s’allume. Vérifier le fonctionnement de ce dernier à l’oreille).

—	débrayer la commande d’inverseur de marche. Pour ce faire, le levier a> étant en position verticale, enfoncer le bouton poussoir rouge (voir fig.17b) et mettre des gaz (levier a) vers l’avant à 60’ environ

—	tirer le bouton de surcharge (MD 2 B seulement)

—	mettre les décompresseurs (MD 2B seulement) en position haute (uniquement lorsque la batterie est faible).

—	faire tourner une dizaine de tours en maintenant la clé de contact, et rabattre les décompresseurs l’un après l’autre.

— réduire les gaz jusqu’à obtenir une vitesse de rotation d’environ 1200 t/mn pour permettre au moteur d’acquérir sa température de fonctionnement.

DEMARRAGE A CHAUD

—	fermer l’interrupteur de batterie sur position 2 (écouter le ventilateur)

—	s assurer que la commande d’embrayage est au point mort

—	mettre des gaz, aux 2/3

—	actionner le démarreur, réduire les gaz dès le démarrage

CONTROLE APRES MISE EN ROUTE:

— les voyants de charge et de pression d’huile doivent être éteints. fig. 18

— vérifier le débit de l’eau de refroidissement moteur à la sortie de l’échappement.

— le voyant du ventilateur de cale moteur doit être allumé.

Pour réembrayer la commande d’inverseur de marche lorsque le moteur a suffisamment chauffé, ramener le levier a) en position verticale tout en réappuyant sur le bouton poussoir rouge b) qui ressortira au point mort.

ARRET DU MOTEUR

—	ramener la manette des gaz à O

—	tirer la commande de stop (située dans le tableau de bord de la paroi tribord du coffre moteur) jusqu’à ce que le moteur s’arrête.

—	couper le contact et l’interrupteur de batterie. Ne jamais couper le contact avant l’arrêt du moteur (détérioration de l’alternateur). Inversement ne pas laisser le contact une fois le moteur arrêté.

- pour un arrêt prolongé fermer le robinet de fuel et la vanne de prise d’eau.

(5 oz ou 200 g par m2).
	 Son rendement le meilleur est entre 6 noeuds
	de vent apparent et 17 noeuds.
GRAISSAGE	 Par brise légère, on doit chercher à creuser
— Moteur :	la voile, en molissant l’étarquage de la drisse, et
 Vous reporter au plan d’entretien du manuel	en avançant sur le rail, l’avale tout d’écoute.
VOLVO PENTA.	 Quand la brise force, pour soulager le bateau,
  L’huile contenue dans votre moteur à la livrai-	il est recommandé d’étarquer très énergique-
son est du type S D X (viscosité 20 ou 30 selon	ment la drisse et de reculer l’avale tout de
la saison).	l’écoute, jusqu’à la limite du fasseillement de la
Ne pas oublier de huiler fréquemment le bouton	chute. De cette façon, on avance le creux du
poussoir placé sous le levier de surchage (mo-	foc et on ouvre la chute ce qui facilite l’écou-
teur VOLVO MD.1 B et MD.2 B uniquement).	lement des filets d’air.
— Tube d’étambot
Toutes les cinq heures de marche, graisser avec	GRAND-VOILE
de la graisse graphitée (pompe à graisse fournie
avec la trousse d’outillage moteur) par le grais-	  Réglage : il est nécessaire d’égaliser les ten-
seur (moteur VOLVO uniquement) auquel on	sions entre le guindant et la bordure pour éviter
accède en soulevant la marche supérieure de	la formation de plis.
l’escalier de descente.	  Etarquage sur la bôme il s’effectue à l’aide
— Commandes :	du winche placé sous la bôme et du textile sor-
 Tous les mois procéder aux opérations sui-	tant de celle-ci à proximité du vit de mulet. Un
vantes	taquet coinceur Clam-Cleat permet d’arrêter ce
  — graissage des chapes d’articulation des	filin en libérant le winche.
     commandes de gaz et d’inverseur avec une	  Prise de ris sous voile, ordre des opérations
    graisse aux silicones	   io mettre en place la bosse de ris.
 — huiler très légèrement les câbles de com-	Elle doit être nouée sur le pontet en inox situé
     mande.	sur le côté de la bôme à proximité du point
	d’écoute, puis passée à travers l’oeil du point
PRECAUTIONS CONTRE LE GEL	d’écoute de la bande de ris, puis redescendue
— Moteur	sur la poulie située en vis-à-vis du pontet, enfin
   Vous reporter aux instructions du manuel	courir le long de la bôme jusqu’au taquet coin-
VOLVO, COUACH ou PERKINS.	ceur situé derrière le petit winche.
 — s’assurer qu’il n’existe aucun point bas	  20 mollir le halebas de bôme et l’écoute de
     sous une purge. Au besoin débrancher le	grand-voile.
     tuyau fixé sur la vanne de prise d’eau et	  30 amener la grand-voile d’environ 1,50 m,
     faire tourner le moteur quinze secondes.	pour capeler l’oeil de point d’amure de la bande
— Pot d’échappement:	de ris dans le crochet situé sur le vit de mulet.
 — ouvrir la purge (boulon situé à la partie	Réétarquer la drisse de grand-voile à l’aide du
     basse. fig.19)	winche de mât.
 — calfeutrer la sortie de coque pour éviter	  40 tirer la bosse de ris, l’étarquer soigneu-
     l’eau de condensation.	sement à l’aide du winche, coincer la bosse dans
	le Clam-Cleat.
PROTECTION ANTI-COUPLE ELECTRO-	  50 Reborder l’écoute de grand-voile et le
 LYTIQUE	halebas de bôme.
  L’hélice est protégée des couples électrolyti-	  60 Nouer les garcettes de ris autour de la
ques par une bague de zinc fixée sur sa face	bôme.
avant. Il est nécessaire de la vérifier à chaque
carénage et très certainement de la changer
chaque année.	SPINNAKER

1 - Pliage
INDICATEUR DE CHARGE HERFORT	  a) prendre un point d’écoute du spi, et plier
  Cet indicateur de charge de batterie gradué	en accordéon la ralingue en remontant vers le
en pourcentage vous indique l’état de votre bat-	point de drisse. Une fois celui-ci atteint, redes-
terie, quand le moteur est arrêté:	cendre vers le 2’ point d’écoute.
— fermer l’interrupteur de batterie sur posi-	  b) garder dans les bras les trois points et les
   tion 2	deux ralingues du spi. Introduire tout l’ensemble
— laisser la clé de contact du moteur sur o	de la voile dans le sac, en conservant sur le
	dessus du sac, ralingues, points d’écoute et
	point de drisse.
VOILES	  2’ Gréement du tangon
GENOIS :	  Poser le sac du spi dans le balcon avant et
  Le génois livré en série est un « médium »	amarrer le fond avec une garcette au balcon.

Mettre en place le tangon, l’extrémité dans la cloche située sur le mât et l’autre extrémité reposant sur le balcon avant, au vent.

Placer le hale-bas et la balancine. Mettre en place le bras du spi en le faisant coulisser dans l’oeil du tangon (fig.20).

Monter le tangon horizontalement à environ 1,80 m du pont.

Accrocher les mousquetons des bras dans les points d’écoute du spi.

Accrocher la drisse.

3 - Envoi

Un équipier doit se trouver dans le balcon avant et aider le spi à sortir du sac en suivant progressivement la ralingue au vent avec ses deux mains.

On prendra garde à ne pas faire porter le spi avant que la drisse soit tournée sur le taquet.

Pour faire porter le spi, brasser au vent si vous êtes vent arrière, et border sous le vent au largue.

4 - Amenée du spi

Pour faciliter la manoeuvre il est recommandé au barreur de se mettre au grand largue ou au vent arrière.

Larguer complètement le bras au vent. Celui-ci coulissera à travers l’oeil du tangon, et le spi viendra se mettre en drapeau sous la grand-voile. Un équipier rentrera le spi sans difficulté en l’attrapant sous la bôme, derrière la grand-voile, et en l’étouffant avec les deux bras.

Ne jamais faire cette manoeuvre sur l’avant du mât. Ne pas loffer avant que la voile soit complètement rentrée.

Décrocher du spi les mousquetons de drisse, d’écoute et de bras.

Prendre les deux mousquetons d’écoute et de bras sur celui de la drisse de spi. En embraquant le bras, les trois mousquetons reviennent au balcon avant.

Mollir la balancine de tangon pour l’amener sur le pont.

Toute cette manoeuvre peut être exécutée après avoir envoyé le gênois en place.

REGLAGE DES VOILES ET DU MAT EN FONCTION DE LA DIRECTION DU VENT

Le tableau annexé aux pages 14 et 15 suivantes indique les réglages à exécuter pour un vent de force 1 à 3. Il vous donne également quelques conseils de conduite et tactique de barre.

COMBINAISONS DE VOILURE EN FONCTION DE LA FORCE DU VENT

Le tableau de la page 16 indique quelle voilure porter en fonction du vent réel et des allures. Tout chef de bord adaptera cette voilure en tenant compte de la coupe de ses voiles, de leur degré d’usure, de la compétence de son équipage. Un bateau surtoilé est inconfortable.

ENTRETIEN	— PEINTURE SOUS-MARINE:
	  La peinture utilisée au neuvage est du type
	Extra Strong Hard Racing Anti-Fouling de chez
	International. Il est nécessaire de brosser la
PRINCIPES GENERAUX DE CONSTRUC-	carène tous les deux mois environ lorsque le
 TION :	bateau séjourne en eau sale et chaude. En prin-
— La coque est réalisée en stratifié de polyester	cipe elle doit être refaite chaque année. Pour
contremoulé. A l’intérieur du contre-moule sont	une bonne efficacité cette peinture doit être
placés les tasseaux qui reçoivent l’extrémité des	appliquée au moins 48 h avant la mise à l’eau et
vis fixant les aménagements.	au plus tôt deux mois avant celle-ci. Le diluant
— Le pont est traité suivant une technique iden-	à utiliser avec ce produit pouvant faciliter l’appli-
tique mais en interposition entre moule et contre-	cation est le V.5000 International à l’exclusion
moule d’une mousse de polyuréthane ou de	de tout autre.
balsa, et à divers endroits indiqués sur le sché-
ma (fig. 21) de cales en bois pour fixation	— NETTOYAGE DES SUPERSTRUCTU-
d’accessoires. Tout boulonnage en dehors de	  RES ET DES ANTI-DERAPANTS
ces zones entraînerait un écrasement du sand-	 Nous conseillons une lessive non moussante 
wich et des fuites.
— Le lest est fixé à la coque par quatorze bou-	genre St-Marc ou Spic.
Ions d’acier inox de 14 mm avec interposition	— TECK:
d’une couche de stratifié. Le raccordement final	  Le teck peut se passer d’entretien sans nuire à
est opéré avec des tissus de verre. Il est tout-à-	sa conservation, en ce cas, il prend rapidement
fait normal de voir apparaître au bout de peu de	une teinte grisâtre. Si vous désirez lui garder le
temps une légère fissure à la jonction lest/coque.	ton chaud qu’il avait à la livraison il suffit de
Celle-ci est due à [a différence des coefficients	l’entretenir avec l’huile de lin siccativée. Si vous
d’élasticité de la fonte et du polyester et sera	avez négligé cette précaution, passez du « color-
aisément rebouchée par une couche d’antifou-	back » au pinceau pour le décaper. Brossez à la
Iing.	brosse métallique. Lessivez le bois avant de le
— Le polyester ne nécessite aucun entretien	huiler.
particulier.
	— VERNIS INTERIEURS:
REPARATION D’UNE ERAFLURE OU	Ce sont des vernis polyuréthane satinés et tout
 D’UNE BULLE :	raccord devra être fait avec un produit de même
 1 - Nettoyer l’endroit abîmé (le dégraisser	composition.
éventuellement à l’aide d’un diluant), dépolir à
l’aide de papier de verre sur 1 cm environ l’exté-	— ACCASTILLAGE
rieur de cet endroit.	  Seuls les winches nécessitent un graissage
 2 - Préparation et application du gel coat.	périodique (employer une graisse peu épaisse,
Prendre suivant l’importance de la réparation,	au sulfure de molybdène).
la quantité de gel coat nécessaire. Mettre i />/~	  La rotation des réas doit être vérifiée. Au
de solution P 10, bien mélanger. Mettre ensuite	besoin utiliser un aérosol genre « dégripoil »
1% de catalyseur et mélanger le tout. Appliquer	pour les débloquer.
le gel coat ainsi préparé, sur l’endroit abîmé	  Tous les chariots doivent coulisser librement
avec une spatule afin de ne pas faire de trop	sur leurs rails.
grosses surépaisseurs. Laisser ainsi le gel coat
se polymériser pendant 3 à 4 heures suivant la	— VOILES
température (à noter que pour obtenir un bon	  Les voiles doivent être l’objet de beaucoup de
résultat, il faut que l’air soit sec et la température	soins. Les sécher et plier après utilisation. Véri-
d’environ 12°).	fiez les coutures, les points de raguage. Enlevez
 3 - Ponçage et finition de la réparation :	les taches de goudron ou de rouille avec les pro-
A l’aide d’abrasif à l’eau et d’une cale à poncer,	duits correspondants. Suifez les mousquetons.
affleurer le gel coat (commencer avec un grain	En fin de saison, nettoyez les voiles à l’eau
360 et terminer avec un grain 600). Toutes les	douce et confiez-les au voilier si des réparations
aspérités disparues au ponçage, passer une pâte	sont nécessaires.
à polir, l’appliquer sur la surface à l’aide d’un	  Evitez de plier les câbles et estropes en acier.
chiffon, bien frotter cet endroit en décrivant des	Ne laissez pas battre vos voiles dans le vent
circonférences de préférence. Toutefois, si l’on	quand vous les séchez.
possède une polisseuse, le brillant apparaît très
vite. Ayant obtenu le brillant, passer un polish	— REMPLACEMENT D’UNE DRISSE
(genre polish de voiture), bien frotter et essuyer.	  INTERIEURE (foc ou Grand-voile)
 4 - Pour les réparations concernant le stratifié	  1 - Monter un équipier en tête de mât sur une
proprement dit il est préférable de faire appel à	chaise de calfat. Il devra se munir d’une drisse
un spécialiste.	de pavillon d’environ 2 mm de diamètre lestée à

une extrémité par quelques écrous ou un plomb d’une centaine de grammes.

Introduire cette  drisse lestée sur le réa de tête de mât correspondant à la drisse à remplacer et la faire descendre jusqu’à ce que son extrémité passe devant la sortie.

2 - Confectionner un crochet, l’introduire par la sortie de drisse et accrocher la ligne pour la faire sortir.

3 - Surlier la 2’ extrémité de la ligne passant dans le mât avec celle du textile de la nouvelle drisse. Scotcher cette surliure pour qu’elle passe plus facilement en tête de mât.

4 - L’équipier placé en haut du mât aidera la drisse à coulisser jusqu’à ce qu’elle ressorte en bas.

EQUIPEMENTS OPTIONNELS	—	Sondeur,speedomètre, loch (fig. 22)
  Un certain nombre d’équipements peuvent		Teneur d’estime, optimiseur
être montés sur votre bateau par notre service		Récepteur radio, VHF, BLU
personnalisation ou votre agent DUFOUR. En		Radio compas automatique
voici quelques-uns		Pilote automatique
— Groupe compresseur-réfrigérateur	—	Régulateur d’allure
  Chauffage par air pulsé	—	Cabriolet
  Eau douce sous pression
  Eau de mer sous pression

—	Batterie supplémentaire avec inverseur

INDICATIONS POUR LE MONTAGE DE

SPEEDOMETRE ET SONDEUR:

La coque sera percée aux endroits indiqués

sur le plan(fig.23) pour la pose du puits et de la

sonde. Le circuit des fils est aussi indiqué.

TRANSPORT

Sur route, le DUFOUR 31 circule en transport exceptionnel. Sa hauteur sur ber est de 3,30 m (lest court échouable) ou de 3,60 m (lest profond).

La plateforme routière ne devrait pas dépasser un mètre de hauteur.

Pour effectuer l’expédition, il est nécessaire de démonter les chandeliers et les balcons. Dans le cas d’un transport par cargo, le cubage estimé est de 90 m3.

SERVICE APRES-VENTE

Malgré ces conseils, un ennui peut toujours survenir. Si vous n’avez pas d’agent Dufour dans votre région, notre service après-vente est à votre disposition pour régler tout problème concernant votre bateau.

A réception de lettre de commande, nous pourrons vous expédier tout accessoire en remplacement ou en complément, contre-remboursement.

Pour toute commande, nous préciser le N0 de série du bateau.

S’il s’agit de gel-coat, donner la teinte exacte. S’il s’agit de pièces détachées, nous donner des indications détaillées ainsi que la marque de la pièce si possible.

CHECK LIST DE MISE EN MAINS

1 -	Descendre dans la cabine et contrôler I’in-	8 - Pompe de cale
ventaire du matériel contenu dans les caisses		    — montrer le fonctionnement
de carton en indiquant le rôle et la place souhai-		    — montrer la possibilité de nettoyage en
table de ce matériel.		        cas d’obstruction
2 -	Electrlclté:	    — prévenir de la redescente par gravité
	 — rôle et usage du commutateur de bat-	        de 2 à 3 I d’eau dans les fonds après
	     terie	        asséchement (eau contenue dans les
	 — tableau électrique avec rôle de cha-	        tuyauteries et pompe).
	     cune des touches	9 - Fonctionnement des appareils de navigation:
	 — contrôleur de pourcentage de charge.	  — speedomètre montrer comment net-
3 -	Moteur:	        toyer l’hélice
	  — utilisation (manette et boutons de com-	    — compas: rappeler qu’il n’est pas com-
	     mande au cockpit des gaz et de l’em-	        pensé et peut avoir une erreur très
	     brayage)	        importante, montrer également l’éclai-
	 — vanne de circulation d’eau	        rage
	  — démarrage après divers contrôles mdi-	    — radio et sondeur : montrer le fonc-
	     qués dans le manuel de conduite du	        tionnement.
	     constructeur du moteur	10 - Remonter sur le pont
	  — rôdage	  — mettre en place le mouillage dans son
	  — graissage ligne d’arbre	        coffre
	  — indiquer l’emplacement de la jauge du	    — contrôler réglage du mât et prévenir de
	     carter d’huile	        la nécessité de reprendre ce réglage
	  — rappeler contenance du réservoir de	        après quelques heures de navigation
	     fuel ou essence et montrer le bouchon	  — usage du winch sous bôme pour ten-
	     de remplissage.	        sion bordure et prise de ris
4 -	Circuit d’eau douce :	    — réglage avec le client des poulies de
	 — bouchon de remplissage	        prise de ris sur le bôme et expliquer
	  — emplacement du réservoir et de la	        processus de prise de ris même au
	     purge d’air	        plaisancier le plus expérimenté
	  — emplacement du filtre	    — rappeler la nécessité de verrouiller les
	 — pompe à pied	        manivelles winches pour chaque utili-
	 — montrer les vannes de coque : éva-	        sation et conseiller le retrait de la
	     cuation lavabo et évier.	        manivelle après chaque usage
5 -	W.C.	  — expliquer utilisation du ridoir à volant
	 — fonctionnement	        de pataras s’il existe sur le bateau.
	 — montrer les vannes : aspiration chasse	110 Conseils d’évolutions et de manoeuvre au
	     d’eau et évacuation des matières.	   moteur
6 -	Circuit des gaz:	120 Conseils de réglage et de réduction de vol-
	 — mise en place de la bouteille	   Iure
	 — allumage	130 Pour navigation en Atlantique conseils et
	 — rappeler les précautions d’usage.	   précautions d’échouage
7 -	Accessoires
	 — mise en place table de repas
	 — mise en place couchette double.

Cette notice ne tient pas compte des modifications intervenues depuis sa rédaction, la MDSA se réservant le droit d’apporter à ses modèles, sans préavis, toutes améliorations qu’elle jugerait utiles. Cette brochure est la propriété exclusive de Michel DUFOUR S.A.

Reproduction, même partielle, interdite.